## Slide 1
数字逻辑设计
曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

## Slide 2: 时序逻辑电路的分析方法
确定系统变量(输入变量、输出变量、状态变量)
① 列驱动方程（控制函数）
② 列输出方程（输出函数）
③ 列状态方程（次态方程）
④ 列写状态转换表
⑤ 画出状态图
⑥ 画出波形图（如必要）
同步时序电路
异步时序电路

## Slide 3: 例1 同步时序逻辑电路分析
K2
Q2
Q2
CK
cp
K1
Q1
Q1
CK
J2
J1
Z
“1”
X
J1=K1=1
J2=K2=X⊕Q1n
输入方程
次态方程
Q2n+1 = X⊕Q1n⊕Q2n
Q1n+1 = Q1n
③ 输出方程
Z = X·Q2nQ1n · X·Q2nQ1n
= X·Q2nQ1n + X·Q2nQ1n
④ 状态转换表
输入 | 现态 |  | 次态 |  | 输出
X | Q2n | Q1n | Q2n+1 | Q1n+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Mealy型
现态 |  | Q2n+1 Q1n+1/ Z | 
Q2n | Q1n | X=0 | X=1
0 | 0 | 0 1 / 0 | 1 1 / 1
0 | 1 | 1 0 / 0 | 0 0 / 0
1 | 0 | 1 1 / 0 | 0 1 / 0
1 | 1 | 0 0 / 1 | 1 0 / 0
次态方程：
JK：Qn+1=JQn+KQn
Q2n+1= J2Q2+K2Q2
=(X⊕Q1)Q2+(X⊕Q1)Q2
=X⊕Q1⊕Q2
Q1n+1= J1Q1+K1Q1
=Q1
Notes: 第一行：输入X=0，则===》00变01，输出Z=0； 输入 决定 次态和输出
简化后的 状态转换表，后面会反复用到

## Slide 4: 例1 同步时序逻辑电路分析
现态 |  | Q2n+1 Q1n+1/ Z | 
Q2n | Q1n | X=0 | X=1
0 | 0 | 0 1 / 0 | 1 1 / 1
0 | 1 | 1 0 / 0 | 0 0 / 0
1 | 0 | 1 1 / 0 | 0 1 / 0
1 | 1 | 0 0 / 1 | 1 0 / 0
0/0
0/0
10
00
11
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/1
X/Z
01
④ 状态转换表
⑤ 状态图
Mealy型:输出值画在状态图转换线的旁边
结论：模4可逆计数器
X=0: 加计数
X=1: 减计数
Z：进位和借位输出标志

## Slide 5: 例2 同步时序逻辑电路分析
D1
Q1
Q1
CK
D2
Q2
Q2
CK
D3
Q3
Q3
CK
cp
Y1
Y2
Y3
D4
Q4
Q4
CK
Y4
D1 = Y3n Y1n Y4n
= Y1n Y4n + Y3n Y4n
D2 = Y1n
D3 = Y2n
D4 = Y3n
输入方程
次态方程
Y4n+1 = Y3n
Y3n+1 = Y2n
Y2n+1 = Y1n
Y1n+1 = Y1nY4n + Y3nY4n
③ 状态转换表
现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  | 序号
Y4n | Y3n | Y2n | Y1n | Y4n+1 | Y3n+1 | Y2n+1 | Y1n+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ①
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ②
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ③
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ④
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑧
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⑦
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ⑥
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ⑤
Moore型

## Slide 6: 例2 同步时序逻辑电路分析
③ 状态转换表
现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  | 序号
Y4n | Y3n | Y2n | Y1n | Y4n+1 | Y3n+1 | Y2n+1 | Y1n+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ①
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ②
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ③
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ④
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑧
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⑦
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ⑥
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ⑤
④ 状态图
模8计数器(格雷码输出)，能够自启动。
0000
0001
1100
0011
1111
1110
0111
1000
1011
0010
0101
0110
0100
1000
1001
1010

## Slide 7: 同步时序逻辑电路分析方法总结
确定系统变量（输入变量、输出变量、状态变量）
① 列写三组方程
激励方程(控制函数)、状态方程(次态方程)、输出方程
② 列写状态转换表
写出所有输入及现态的取值组合；
将各取值组合带入次态方程和输出方程，计算次态和输出；
从表中第一行开始，寻找状态转换规律；
③ 画出完整的状态图；
④ 得出电路功能，并说明能否自启动

## Slide 8: 例3 异步时序逻辑电路分析
K4
Q4
Q4
CK
cp
K3
Q3
Q3
CK
J4
J3
K2
Q2
Q2
CK
J2
K1
Q1
Q1
CK
J1
Y4
Y3
Y2
Y1
J3 = K3 = 1
J2 = Y4n , K2 = 1
J1 = K1 = 1
J4 = Y3n Y2n
K4 = 1
输入方程
次态方程
CP4 =Y1↓
CP3 = Y2↓
CP2 =Y1↓
CP1↓
Y4n+1 = J4Y4n + K4Y4n = Y4nY3nY2n
Y3n+1 = J3Y3n + K3 Y3n = Y3n
Y2n+1 = J2 Y2n + K2 Y2n = Y4nY2n
Y1n+1 = J1 Y1n + K1 Y1n = Y1n
Moore型

## Slide 9: 例3 异步时序逻辑电路分析
现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  | 时钟 |  |  | 
Y4n | Y3n | Y2n | Y1n | Y4n+1 | Y3n+1 | Y2n+1 | Y1n+1 | cp4 | cp3 | cp2 | cp1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ↓ | 无 | ↓ | ↓
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ↓ | 无 | ↓ | ↓
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | 无 | ↓ | ↓
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ↓ | 无 | ↓ | ↓
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无 | ↓
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
③ 状态转换表
CP4 =Y1↓
CP3 = Y2↓
CP2 =Y1↓
CP1↓
次态方程
Y4n+1 = J4Y4n + K4Y4n = Y4nY3nY2n
Y3n+1 = J3Y3n + K3 Y3n = Y3n
Y2n+1 = J2 Y2n + K2 Y2n = Y4nY2n
Y1n+1 = J1 Y1n + K1 Y1n = Y1n
8421 BCD 码异步加法计数器
0001
0010
0111
0011
0101
0110
0100
1000
1101
1100
1110
1111
0000
1001
1011
1010
④ 状态图
能自启动
Notes: 先判断Y1的次态；CP一直在变；但是CP2-CP4不一定；
Y3Y3Y2Y1 0000带入次态方程得到0111，CP1下降沿，CP2上升沿，CP3上升沿，CP4上升沿
Y3Y3Y2Y1 0001带入次态方程得到0110，CP1下降沿，CP2下降沿，CP3上升沿，CP4下降沿

## Slide 10: 异步时序逻辑电路分析方法总结
确定系统变量（输入变量、输出变量、状态变量）
① 确定每个触发器的时钟由谁供给？
② 列写三组方程：驱动方程、状态方程(次态方程)、输出方程
③ 列写状态转换表：
a.从假定（或给定）的某一个初始状态开始，每来一个外输入及外接时钟脉冲，确定与之对应的触发器次态及输出；
b.确定该触发器的状态改变能否给其它触发器提供需要的时钟边沿。若能，则与之相应的其它触发器动作。否则，与之相应的其它触发器保持；重复该步骤，直到所有触发器的次态都确定为止。
c.该次态成为新的现态，来一个外输入及外接时钟脉冲，重复上述操作，直到所有的2n个现态到次态的转换都已计算完毕；从表中第一行开始，寻找状态转换规律；
④ 画出完整的状态图；
⑤ 得出电路功能，并说明能否自启动。

## Slide 11: 课程目标
掌握布尔代数基础，具有利用布尔代数原理及基本逻辑门构造典型逻辑组合部件的能力
掌握组合逻辑电路的分析方法及设计方法，具有利用基本逻辑部件及中规模芯片构造组合逻辑电路的能力;
掌握时序逻辑电路的分析方法及设计方法，具有利用触发器、逻辑门、基本逻辑部件构造时序逻辑电路的能力;
了解可编程逻辑器件的基本工作原理，具有利用可编程逻辑器件设计逻辑电路的能力；
培养自主学习的能力，通过查阅器件资料及参考文献，能利用各种基本逻辑部件、中规模芯片及可编程逻辑器件设计一个较为复杂的完整的数字系统。