## Slide 1
数字逻辑设计
曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

## Slide 2: 利用触发器设计时序逻辑的方法
（1）根据需求——> 获得原始状态图、状态表
（2）最小化状态图、状态表
（3）状态编码（分配）——>获得状态转移表
（4）状态转移表
触发器特征
（5）卡诺图化简——>
（6）电路实现 （7）检查无关状态
——>触发器激励表
激励（输入）函数表达式
输出函数表达式

## Slide 3: 用触发器设计同步时序逻辑—实例
模8可逆计数器
时序锁
二进制串行加法器
奇偶校验器
更复杂的同步时序逻辑设计

## Slide 4
利用T触发器设计一个同步模8可逆计数器
利用触发器设计同步时序逻辑_例1
同步模8
可逆计数器
X
CP
Z
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
X/Z
需要3个T触发器
1. 原始状态图及状态表
输入 现态 |  |  |  | 次态 |  |  | 输入 输出 |  |  | 
X | Q3n | Q2n | Q1n | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | T3 | T2 | T1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2. 状态转换真值表
确定T3：看Q3n→Q3n+1
确定T2：看Q2n→Q2n+1
确定T1：看Q1n→Q1n+1
X=0: 加法；X=1: 减法
Z ：进位及借位
输入端T | 次态 Qn+1
0 | Qn
1 | Qn
T触发器驱动表

## Slide 5
4. 电路实现
3.卡诺图化简
0
1
0
0
0
0
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
XQ3n
Q2nQ1n
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
XQ3n
Q2nQ1n
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
XQ3n
Q2nQ1n
1
0
0
1
1
0
0
1
T3
Q3
Q3
CK
T2
Q2
Q2
CK
CP
X
Z
T1
Q1
Q1
“1”
CK
利用触发器设计同步时序逻辑_例1

## Slide 6: 用触发器设计同步时序逻辑—实例
模8可逆计数器
时序锁
二进制串行加法器
奇偶校验器
更复杂的同步时序逻辑设计

## Slide 7
输入: X1X2，输出: Z
该锁内部有四个状态R、B、C、E
依次输入00、01、11，时序锁从状态 R→B→C，并开锁（Z=1）
不是上述序列，进入状态 E（error）
任何时候只要输入00，都将返回状态 R
利用触发器设计同步时序逻辑_例2
例：利用JK触发器设计一个时序锁
时序锁
X1
CP
Z
X2
1. 原始状态图及状态表
① 状态设定
R—初始状态，输入00
B—输入00后，再输入01
C—输入00、01后，再输入11，且Z=1
E—错误状态
现态 Sn | 次态Sn+1 |  |  |  | 输出 Z
 | X1X2 = 00 | X1X2 = 01 | X1X2 = 11 | X1X2 = 10 | 
R | R | B | E | E | 0
B | R | E | C | E | 0
C | R | E | E | E | 1
E | R | E | E | E | 0
00
01
01,10
11
01,10,11
00
00
01,10,11
C/1
E/0
R/0
B/0
10,11
摩尔型

## Slide 8
2. 状态化简
3. 状态分配
R: 00, B : 01
E : 10, C: 11
需要2个JK触发器
E
B
R
0 1
0
1
C
输入 现态 |  |  |  | 次态 |  | 输入 输出 |  |  |  | 
X1 | X2 | Q2n | Q1n | Q2n+1 | Q1n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | 1
4. 状态转换真值表
现态 Sn | 次态Sn+1 |  |  |  | 输出 Z
 | X1X2 = 00 | X1X2 = 01 | X1X2 = 11 | X1X2 = 10 | 
R | R | B | E | E | 0
B | R | E | C | E | 0
C | R | E | E | E | 1
E | R | E | E | E | 0
J2 K2 ：看Q2n→Q2n+1
J1 K1：看Q1n→Q1n+1
利用触发器设计同步时序逻辑_例2

## Slide 9
5.卡诺图化简
0
X
X
1
0
X
X
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
0
X
X
0
0
X
X
0
X
X
1
0
X
X
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
X
X
1
1
X
X
1
1
X
1
1
X
X
1
1
X
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
X
1
1
X
X
1
0
X
J2 = X2Q1n + X1
0
0
X
X
1
1
X
X
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Q2nQ1n
0
0
X
X
0
0
X
X
0
1
0
0
0
1
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1Q2
Q2nQ1n
0
1
0
0
0
1
0
0
K2 = X2 X1
J1 = X1X2Q2n
K1 = Q2n + X2 + X1
Z = Q2nQ1n
利用触发器设计同步时序逻辑_例2

## Slide 10
6. 电路实现
J2 = X2Q1n + X1
K2 = X2 X1
J1 = X1X2Q2n
K1 = Q2n + X2 + X1
Z = Q2nQ1n
K2
Q2
Q2
CK
cp
K1
Q1
Q1
CK
J2
J1
Z
X1
X2
一维开锁：密码正确
二维开锁：有限时间+密码正确
三维开锁：
有限时间+有限按键次数+密码正确
密码锁
利用触发器设计同步时序逻辑_例2

## Slide 11: 用触发器设计同步时序逻辑—实例
模8可逆计数器
时序锁
二进制串行加法器
奇偶校验器
更复杂的同步时序逻辑设计

## Slide 12
同步二进制
串行加法器
X1
CP
Z
X2
例：利用JK触发器设计一个同步二进制串行加法器
00/0
11/0
00/1
X1X2 / Z
a
b
01/1
10/1
01/0
10/0
11/1
现态 | Qn+1/ Z |  |  | 
Qn | X1X2=00 | X1X2=01 | X1X2=10 | X1X2=11
a | a / 0 | a / 1 | a / 1 | b / 0
b | a / 1 | b / 0 | b / 0 | b / 1
① 设加法器内部状态
a—— 无进位
b—— 有进位
1. 原始状态图及状态表
② Mealy 状态图
③ Mealy 状态表
2. 状态化简
3. 状态分配
a=0, b=1
输入 现态 |  |  | 次态 | 输入 输出 |  | 
X1 | X2 | Qn | Qn+1 | J | K | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0
0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1
1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1
4. 状态转换真值表
利用触发器设计同步时序逻辑_例3

## Slide 13
5.卡诺图化简
J = X1 X2
Z= X1⊕ X2⊕Qn
K = X1 X2
1
X
X
0
0
X
X
0
00 01 11 10
0
1
X1
X2Qn
X
0
0
X
X
0
1
X
00 01 11 10
0
1
X1
X2Qn
0
1
0
1
1
0
1
0
00 01 11 10
0
1
X1
X2Qn
6. 电路实现
cp
K
Q
Q
CK
J
Z
X1
X2
方案1:
C0
S0
X0 Y0
C-1
C1
S1
X1 Y1
C0
反馈
C2
S2
X2 Y2
C1
ai
bi
Ci-1
Ci
Si
register
X1
CP
Z
X2
D
Q
Q
FA
Ci
Si
Ci-1
ai
bi
CK
反馈+时钟控制
方案2: 如何用一位全加器实现?
利用触发器设计同步时序逻辑_例3

## Slide 14: 利用触发器设计时序逻辑——实例
模8可逆计数器
时序锁
二进制串行加法器
奇偶校验器
更复杂的同步时序逻辑设计

## Slide 15
奇校验
检测器
X
CP
Z
例：利用T触发器设计一个串行输入的奇校验检测器
1. 原始状态图及状态表
① 状态设定
S0——表示收到偶数个“1”，初始为0个“1”
S1——表示收到奇数个“1”
② Moor 状态图
现态 | 次态Qn+1 |  | 输出
Qn | X=0 | X=1 | Z
S0 | S0 | S1 | 0
S1 | S1 | S0 | 1
③状态表
S0: 0；S1: 1
3. 状态分配
2. 状态化简
输入 现态 |  | 次态 | 输入 输出 | 
X | Qn | Qn+1 | T | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
4. 状态转换真值表
5.卡诺图化简
T=X; Z=Qn
6. 电路实现
利用触发器设计同步时序逻辑_例4

## Slide 16: 用触发器设计同步时序逻辑—实例
模8可逆计数器
时序锁
二进制串行加法器
奇偶校验器
更复杂的同步时序逻辑设计

## Slide 17
转换器的输入和输出都是最低位优先
更复杂的同步时序设计——例5
例：利用D触发器设计一个同步时序的码制转换器，将串行输入的8421BCD码转换为余3码。
8421BCD到
余3码转换器
X
CP
Z
t0时刻：
输入为0，输出为1
输入为1，输出为0
t1~t3时刻：
单纯看没有规律，要联合前一时刻的输入一同来看

## Slide 18
更复杂的同步时序设计——例5
t0时刻：输入为0，输出为1;输入为1，输出为0
t1~t3时刻：单纯看没有规律，要联合前一时刻的输入一同来看
t1t0时刻 输入 | t1t0时刻 输出
00 01 10 11 | 11 00 01 10
t2t1t0时刻 输入 | t2t1t0时刻 输出
000 001 010 011 100 101 110 111 | 011 100 101 110 111 000 001 010
t3t2t1t0时刻 输入 | t3t2t1t0时刻 输出
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100

## Slide 19
1. 原始状态图及状态表
更复杂的同步时序设计_例5
t1t0时刻 输入 | t1t0时刻 输出
00 01 10 11 | 11 00 01 10
t2t1t0时刻 输入 | t2t1t0时刻 输出
000 001 010 011 100 101 110 111 | 011 100 101 110 111 000 001 010
t3t2t1t0时刻 输入 | t3t2t1t0时刻 输出
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100
t0时刻：输入为0，输出为1;输入为1，输出为0
t1~t3时刻：单纯看没有规律，要联合前一时刻的输入一同来看

## Slide 20
2. 状态化简
更复杂的同步时序设计_例5

## Slide 21
3. 状态分配
H
M
B
A
00 01 11 10
0
1
Q3
Q2Q1
E
D
C
4. 状态转换真值表
更复杂的同步时序设计_例5

## Slide 22
4. 状态转换真值表
5.卡诺图化简
更复杂的同步时序设计_例5

## Slide 23
6. 电路实现
7. 无关项检查
将无关状态Q1Q2Q3=001代入次态方程和输出方程计算
100
0/0
001
101
1/1
电路可以自启动
当X=1时，输出错误
更复杂的同步时序设计_例5
Notes: 如果从状态机自启动的的定义来看，不用管输出逻辑是否正常，只要经过有限个状态可以回到常用状态，状态机就是可以自启动的。按照这个定义，这两个都是电路都是可以自启动的，只是转入常用状态时，异常输出可能会导致严重后果，这种电路是有瑕疵的。

## Slide 24
更复杂的同步时序设计——例6
例：迭代电路设计——利用D触发器设计一个比较器，能对两个n位二进制数进行比较。
由n个比较子单元(cell)构成
从高位到低位，逐位对应比较，并将前一位比较的结果传送给下一位
第i个单元的比较结果： X = Y, X > Y, or X < Y.
1. 原始状态图及状态表
对于第 i 个单元，设状态——
S0 : X = Y 时
S1 : X > Y 时
S2 : X < Y 时
Z2 、Z3、Z1 分别取值为1
每个对应位的比较都是一个相似的子单元

## Slide 25
更复杂的同步时序设计_例6
1. 原始状态图及状态表
2. 状态化简
3. 状态分配
S0 : 00
S1 : 01
S2 : 10
4. 状态转换真值表
在第i 个（前一个）单元有比较结果的前提下，根据输入取值，可以确定第 i +1个单元的比较结果
需要两个触发器，用 a,b来表示
对于第 i 个单元，设状态——
S0 : X = Y 时
S1 : X > Y 时
S2 : X < Y 时
Z1 、Z2 、 Z3 分别取值为1

## Slide 26
更复杂的同步时序设计_例6
5.卡诺图化简
第 i 个子单元的电路实现

## Slide 27
更复杂的同步时序设计_例6
6. 电路实现
7. 无关项检查
（略）
D触发器作用：当时钟信号到来，存储第 i 个（前一个）单元的比较结果，并产生第 i +1个单元的比较结果

## Slide 28
例9:利用D触发器设计一个同步时序电路，当输入序列以010或1001结尾时（允许重叠检测），输出Z为1，否则Z=0.
更复杂的同步时序设计_例7
1. Mealy型原始状态图构建
序列检测器
X
CP
Z
（1）子序列010检测的状态设定
S0——初始复位状态，表示没有任何输入
S1——表示序列以“0”结束
S2——表示序列以“10”结束
S3——表示序列以“010”结束，此时输出标志 Z=1。
（1）010检测的局部状态图

## Slide 29
更复杂的同步时序设计_例7
（2）子序列1001检测的状态设定
S0——初始复位状态，表示没有任何输入
S1——表示序列以“0”结束
S2——表示序列以“10”结束
S3——表示序列以“010”结束，此时输出标志 Z=1。
S4——表示接收到1001序列的第一个“1”
S5——表示序列以“100”结束。
重叠检测：010中的10可以被1001检测重用
重叠检测：010中的10可以被1001检测重用
（2）1001检测的局部状态图

## Slide 30
更复杂的同步时序设计_例7
（2）子序列1001检测的状态设定
S0——初始复位状态，表示没有任何输入
S1——表示序列以“0”结束
S2——表示序列以“10”结束
S3——表示序列以“010”结束，此时输出标志 Z=1。
S4——表示接收到1001序列的第一个“1”
S5——表示序列以“100”结束。
重叠检测：010中的10可以被1001检测重用
2. 状态化简（略）
3.状态分配（略）
4.状态转换真值表（略）
5.卡诺图化简（略）
6. 电路实现（略）
（3）010及1001检测的完整状态图
重叠检测：1001中的01可以被010检测重用

## Slide 31
更复杂的同步时序设计_例8
例:某同步时序电路如下所示，按图接线后，试验得到如下的循环状态。经检查：触发器工作正常，试分析故障所在。
100
011
001
010
Q2Q1Q0
1. 获得正确状态图
K2
Q2
Q2
CK
cp
K1
Q1
Q1
CK
J2
J1
K0
Q0
Q0
CK
J0
Q2
Q1
Q0
“1”
“1”
输入方程
③ 正确的状态转换图
J0= Q2n ，K0=1
J1= K1 = Q0n
J2= Q0n Q1n，K2 =1
Q0n+1 = Q0n Q2n
Q1n+1 = Q1n⊕Q0n
Q2n+1 = Q0n Q1n Q2n
次态方程
010
000
001
Q2Q1Q0
011
111
101
100
110

## Slide 32
更复杂的同步时序设计_例8
010
000
001
Q2Q1Q0
011
111
101
100
110
K2
Q2
Q2
CK
cp
K1
Q1
Q1
CK
J2
J1
K0
Q0
Q0
CK
J0
Q2
Q1
Q0
“1”
“1”
2. 故障分析
④ 电路功能：模5加法计数器，可自启动
① 触发器工作正常：
说明——电源和地线接触良好、时钟信号CP正常送入
故障只可能在进位链或驱动回路中
② 分析各触发器状态：
100
011
001
010
Q2Q1Q0
Q0n+1 = Q0n Q2n
Q1n+1 = Q1n⊕Q0n
Q2n+1 = Q0n Q1n Q2n
次态方程
⊕
触发器FF1没有问题

## Slide 33
更复杂的同步时序设计_例8
2. 故障分析
② 分析各触发器状态：
Q0n+1 = Q0n Q2n
Q1n+1 = Q1n⊕Q0n
Q2n+1 = Q0n Q1n Q2n
次态方程
100
011
001
010
Q2Q1Q0
•
触发器FF2没有问题
010
000
001
Q2Q1Q0
011
111
101
100
110
K2
Q2
Q2
CK
cp
K1
Q1
Q1
CK
J2
J1
K0
Q0
Q0
CK
J0
Q2
Q1
Q0
“1”
“1”
触发器FF0有问题
100
011
001
010
Q2Q1Q0
Q0n Q2n

## Slide 34
更复杂的同步时序设计_例8
2. 故障分析
③ 针对触发器0分析：
010
000
001
Q2Q1Q0
011
111
101
100
110
K2
Q2
Q2
CK
cp
K1
Q1
Q1
CK
J2
J1
K0
Q0
Q0
CK
J0
Q2
Q1
Q0
“1”
“1”
K0接触不良？
TTL电路管脚悬空等效为高电平1
K0没问题
J0接触不良？
触发器变成T’,符合故障现象
Q2 没有接入， J0悬空等效为高电平1
100
011
001
010
Q2Q1Q0
结论： Q2 没有接入， J0悬空

## Slide 35
讨论:某同步时序电路如下所示，在电路状态转换图保持不变的前提下，把电路中的JK触发器换成D触发器，应该怎样设计？如果将电路改成模8计数器，最简单的实现方法是什么？
K4
Q4
Q4
CK
cp
K3
Q3
Q3
CK
J4
J3
K2
Q2
Q2
CK
J2
K1
Q1
Q1
CK
J1
Y4
Y3
Y2
Y1