## Slide 1: 1.4 场效应管
1.4.1 结型场效应管JFET
1.4.2 绝缘栅型场效应管MOSFET

## Slide 2: 1.4.1 结型场效应管JFET
栅极
漏极
源极
导电沟道

## Slide 3: 栅-源电压UGS对导电沟道宽度的控制作用
沟道最宽
沟道变窄
沟道消失称为夹断
UGS（off）

## Slide 4: 漏-源电压UDS对漏极电流的影响
uDS增大，iD增大
预夹断
uGD＝UGS（off）
uDS的增大，全部用来克服沟道电阻，iD不变，进入恒流区。iD由uGS决定。
uGD>UGS（off）
uGD<UGS（off）

## Slide 5
uGD＝UGS（off）
uGD>UGS（off）
uGD<UGS（off）
沟道电阻受UGS控制
预夹断轨迹
可变电阻区
恒
流
区
iD仅由uGS决定
击
穿
区
夹断区（截止区）
夹断电压
IDSS
ΔiD
低频跨导：
漏极输出特性

## Slide 6: 转移特性
可变电阻区
恒
流
区
夹断区（截止区）
IDSS
ΔiD
夹断电压
漏极饱和电流

## Slide 7: 1.4.2 绝缘栅型场效应管MOSFET
uGS增大，反型层将变厚。当反型层将两个N+区相接时，形成导电沟道。
SiO2绝缘层
P型衬底
耗尽层
高掺杂
反型层
增强型管
大到一定值才开启
Notes: 第六次课讲到这里

## Slide 8: 增强型MOSFET uDS对iD的影响
iD随uDS的增大而增大，可变电阻区
uGD＝UGS（th）,
预夹断
iD仅受控于uGS，恒流区
预夹断
uDS的增量全部
降落在夹断区
未夹断

## Slide 9: 增强型MOSFET的特性
Notes: 与晶体管的对比：IG=0，一种载流子参与导电